Instrucciones y cuidados que se deben tener

La nueva prótesis que acabas de adquirir es muy resistente sin embargo debes cuidar de ella para que te de el servicio por varios años, siguiendo los siguientes consejos:

1.- Debes  de  tener  especial  cuidado a  la  hora  de  colocar  y  quitar  la  prótesis  de  tu muñón.

A la hora de remover la prótesis del muñón  procura  hacerlo  de forma delicada,  usa  la técnica enlugar de la fuerza. Con dejar entrar un poco  de aire  entre la  prótesis y el muñón  es suficiente para removerla.

2.- La prótesis es muy resistente a la temperatura y puede soportar temperaturas de 180 grados centígrados sin embargo no es resistente a la llama directa; esto la destruiría.

3.- La prótesis tiene una alta resistencia a la abrasión, sin embargo evite el roce continuo en un solo punto  ya que con el tiempo terminara por desgastar la prótesis en ese lugar.

4. Los siguientes compuestos químicos no tienen ningún efecto destructivo sobre la prótesis si esta permanecen por corto tiempo en contacto con ellos y es recomendable lavar con agua y jabón después del contacto con cualquiera de estas sustancias:

Solventes orgánicos como: Thiner, Gasolinas, Acetona, Hexano.

Aceites orgánicos como: Cartamo, Oliva, para motores de combustión, cremas para manos.

Grasas orgánicas como: Animales, vegetales, automotrices.

Pinturas y tintas como: Vinílicas, esmaltes, bolígrafo, plumón permanente.

Pegamentos como: Cyanocrilatos, epóxicos, contacto, blanco.

5.-Los compuestos químicos que debemos evitar y que pueden adherirse a la prótesis o destruirla son los siguientes:

Silicones para sellado de ventanas.

Pegamentos a base de silicón.

Aceites para alta temperatura a base de silicón.

Aceites para alta presión a base de silicón.

Ácido Fluorhídrico.

6.- La prótesis puede ser lavada con agua y jabón sin que exista el peligro de perder la pigmentación y es recomendable una vez por semana colocar la prótesis por 10 minutos en agua oxigenada y lavarla después con agua para desinfectarla y evitar que tenga mal olor.

7.- Ten mucho cuidado con los objetos punzo cortantes, la prótesis tiene la misma resistencia al corte que     piel humana sin embargo está crece y el silicón no.

8.- El silicón del que está fabricada es bastante flexible sin embargo procura no estirarla demasiado ya que se romperá.

9.- Si desea pintar las uñas lo pueden hacer con los esmaltes convencionales, el único inconveniente es que la capa de pintura que coloquen se caerá con mucha facilidad.

Pueden hacer uso de uñas postizas sujetándolas con la pasta de polímero de silicón que les proporciono al  entregar la prótesis y se recomienda después de su uso lavarla con trapo, agua y jabón.

10.- Úsala sin miedo y no la escondas.